## Slide 1
AI Car 2.0
吴红薇 梁晓周 王辉

## Slide 2
CONTENTS
01
解决“卡停”
Part One
02
蓝牙在哪里？
Part Two
03
倒车请注意！
Part Three
04
蓝牙修炼手册
Part Four

## Slide 3
01
解决“卡停”
Part One

## Slide 4
硬件缺陷
由于小车只在前方安装有超声波测距仪器，因此存在超大的“视觉”盲区，在障碍物较多的情况下，躲闪不及就进入了死角。
动力不足
电源采用了一块充电电池，电压为6V,在焊接线时高温有点损坏了电池，同时给两个电机供电总感觉有点力不从心，在存在不大阻力时就停住了。
“秦王绕柱”
根本原因是代码的问题。代码默认自动转弯为右转，这样在有一个柱状物如椅子腿挡住小车去路时，它会一直右转，表现初绕着“柱子”走。
“卡停”原因及解决
解决方法
1.卡停判断并后退
2.修改代码及特定函数参数

## Slide 5
02
蓝牙在哪里？
Part Two

## Slide 6
01
02
03
06
05
04
蓝牙在哪里？
下载蓝牙助手
助手搜索到很多蓝牙设备，但有很多没有名字，无法确定哪个是小车上的蓝牙
控制变量法
利用插拔小车的蓝牙模块而引起的搜索列表刷新，但失败了。
客服态度极其恶劣，差评没毛病
停车！
利用蓝牙发送的第一个指令，证明实验成功。
连接成功
上网查资料
换用安卓手机实现连接，蓝牙指示小灯由闪烁变为了常亮。
参阅使用文献后我们发现该蓝牙只支持与安卓手机连接
询问淘宝客服

## Slide 7
03
倒车请注意！
Part Three

## Slide 8
创意来源于生活中的“倒车请注意”。利用3号供电端口在小车倒车时给蜂鸣器供电达到效果。
电机驱动板有四套电压输出的接口，左右轮各占一个，左右转向灯各占一个，导致最初的蜂鸣器不得不退出。还有其他的小硬件也因此而无法使用。
为模拟真实行车灯光，在击穿两个小灯吸取教训后赶紧购置了新的二极管。最后实现了左右转向灯，危险报警闪光灯，驻车常量，行车熄灭等一系列功能。
蜂鸣器
小车灯
接口不足的遗憾
小创意

## Slide 9
04
蓝牙修炼手册
Part Four

## Slide 10
蓝牙修炼手册
< : 左倾
> : 右倾
s : 停车
f : 前进
b : 后退
l : 左转向
r : 右转向
q: 双闪
P:关闭双闪
d:测距
0：关闭自动驾驶
1：打开自动驾驶
! : 双灯长亮
? : 关闭长亮
+: 加快闪烁
- : 减慢闪烁

## Slide 11
谢谢观赏