## Slide 1: 人工智能第九小组
刘芮汐 2015202018
王湘博 2015201979
周耕墨 2015201981
韩瑞琛 2015202030

## Slide 2: 任务分工
刘芮汐：代码，小车组装
王湘博：代码，小车组装，制作ppt
周耕墨：小车组装
韩瑞琛：小车组装，制作PPT

## Slide 3
器材
Arduino代码
具体实验情况

## Slide 4: 器材
Arduino UNO
BT06 Bluetooth
HC-SR04 Ultrasonic Distance Measuring
L293D Motor Drive Shield
2WD Smart Robot Car Chassis Kit

## Slide 5: 器材
面包板
导线

## Slide 6: Arduino代码
#include <AFMotor.h>
AF_DCMotor Rback_motor(2);
AF_DCMotor Lback_motor(1);
float RLRatio = 1.0;
int maxSpeed = 80;//最大速度
char getstr;//串口数据
int IntervalTime;//测距时间
int trig = 9;//sero1保留端口
int echo = 10;//sero2保留端口
int control=1;//0:人工控制;1:自动控制
void setup()
{
// put your setup code here, to run once:
Serial.begin(9600);
Rback_motor.setSpeed(0);
Rback_motor.run(RELEASE);
Lback_motor.setSpeed(0);
Lback_motor.run(RELEASE);
delay(2000);
//超声波测距
pinMode(echo, INPUT);
pinMode(trig, OUTPUT);
}

## Slide 7: Arduino代码
void loop()
{
getstr = Serial.read();
driver();
if(control==1)
{
ultrasonicCar();
}
}
void forward()
{
Rback_motor.run(BACKWARD);
Lback_motor.run(BACKWARD);
Rback_motor.setSpeed(maxSpeed*RLRatio);
Lback_motor.setSpeed(maxSpeed);
}
void backward()
{
Rback_motor.run(FORWARD);
Lback_motor.run(FORWARD);
Rback_motor.setSpeed(maxSpeed*RLRatio);
Lback_motor.setSpeed(maxSpeed);
}
void stopcar()
{
Rback_motor.setSpeed(0);
Lback_motor.setSpeed(0);
Rback_motor.run(RELEASE);
Lback_motor.run(RELEASE);
}

## Slide 8: Arduino代码
void left()
{
Rback_motor.run(FORWARD);
Lback_motor.run(BACKWARD);
Rback_motor.setSpeed(maxSpeed*RLRatio);
Lback_motor.setSpeed(maxSpeed);
}
void right()
{
Rback_motor.run(BACKWARD);
Lback_motor.run(FORWARD);
Rback_motor.setSpeed(maxSpeed*RLRatio);
Lback_motor.setSpeed(maxSpeed);
}
void driver()
{
if ((getstr == '<')&&(RLRatio>0.1))
{
RLRatio -= 0.1;
Serial.println(RLRatio);
}
if (getstr == '>')
{
RLRatio += 0.1;
Serial.println(RLRatio);
}
if (getstr == '5')
{
Serial.println("stopcar");
stopcar();
control=0;
}

## Slide 9: Arduino代码
if (getstr == '1')
{
Serial.println("forward");
forward();
control=0;
}
if (getstr == '2')
{
Serial.println("backward");
backward();
control=0;
}
if (getstr == '3')
{
Serial.println("right");
right();
control=0;
}
if (getstr == '4')
{
Serial.println("left");
left();
control=0;
}
if (getstr=='6')
{
control

## Slide 10: 小车底盘安装完成

## Slide 11: uno和驱动板结合

## Slide 12: 超声波距离传感器
图：

## Slide 13: 蓝牙传感器
手机App：蓝牙串口助手
图：

## Slide 14: 完整小车

## Slide 15: 实验中遇到的问题及解决方案
小车底板尺寸不合适
  用磨刀磨掉1mm误差
轮子转向相反
  调换左右轮子
无法运行Arduino程序
  下载安装CH341SER安装驱动程序
材料不齐全
  领导团结全国各族人民共同致富

## Slide 16: 实验中遇到的问题及解决方案
电机驱动板M4接口坏了
  修改代码AF_DCMotor Rback_motor(2);
  使用M2接口连接马达
蓝牙与超声波传感器同电机驱动板连接有bug，超声波传感器无法读出距离、蓝牙可以连接但控制不了等问题
  将传感器连接在uno板的内部接口
  由于Uno板外部接口已与电机驱动器连接
电机驱动板连接电源时烧坏了
  购买新板，等待收货ing…

## Slide 17: 后续任务
重新购买电机驱动板
加入深度学习算法，实现小车自动认路
添加更多的传感器，增进新的功能
  如液晶屏，多彩LED灯，蜂鸣器等

## Slide 18
Thank You !